Después de una larga búsqueda de sensores, analizando las características y la disponibilidad de estos, se consiguieron los siguientes sensores.

## Gyro

### ITG-3200
Gyro de 3 ejes.
Hoja de datos
Página de SparkFun
Código de ejemplo
Este gyro tiene interfaz I2C.

#### Explicación de los Registros
Addr Hex	Addr Decimal	Register Name	R/W	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0	0	WHO_AM_I	R/W	-	ID		-
15	21	SMPLRT_DIV	R/W	SMPLRT_DIV
16	22	DLPF_FS	R/W	-	-	-	FS_SEL		DLPF_CFG
17	23	INT_CFG	R/W	ACTL	OPEN	LATCH_INT_EN	INT_ANYRD_2CLEAR	-	INT_RDY_EN	-	RAW_RDY_EN
1A	26	INT_STATUS	R	-	-	-	-	-	ITG_RDY	-	RAW_DATA_RDY
1B	27	TEMP_OUT_H	R	TEMP_OUT_H
1C	28	TEMP_OUT_L	R	TEMP_OUT_L
1D	29	GYRO_XOUT_H	R	GYRO_XOUT_H
1E	30	GYRO_XOUT_L	R	GYRO_XOUT_L
1F	31	GYRO_YOUT_H	R	GYRO_YOUT_H
20	32	GYRO_YOUT_L	R	GYRO_YOUT_L
21	33	GYRO_ZOUT_H	R	GYRO_ZOUT_H
22	34	GYRO_ZOUT_L	R	GYRO_ZOUT_L
3E	62	PWR_MGM	R/W	H_RESET	SLEEP	STBY_XG	STBY_YG	STBY_ZG	CLK_SEL

 # define WHO 0x00
  # define SMPL 0x15
  # define DLPF 0x16
  # define INT_C 0x17
  # define INT_S 0x1A
  # define TMP_H 0x1B
  # define TMP_L 0x1C
  # define GX_H 0x1D
  # define GX_L 0x1E
  # define GY_H 0x1F
  # define GY_L 0x20
  # define GZ_H 0x21
  # define GZ_L 0x22
  # define PWR_M 0x3E

#### Configuración para nuestra aplicación
- WHO, 0x00, No usado
- SMPL, 0x15, Sample rate register, valor = 0
- DLPF, 0x16, DLPF-Full Scale, valor = 00011000b
  - FS_SEL = 3 , (+-)2000 [º/s], Full scale selection for gyro sensor data
  - DLPF_CFG = 0 , LPF = 256Hz y SampleRate = 8KHz, Digital low pass filter configuration and internal sampling rate configuration
- INT_C, 0x17, Control de Interrupción, valor = 0
- PWR_M, 0x3E, Power management, valor = 00000001b
  - H_RESET = 0, dispositivo no reseteado
  - SLEEP = 0, desactivar modo de bajo consumo
  - STBY_XG = 0, gyro eje x en modo normal ( no standby )
  - STBY_YG = 0, gyro eje y en modo normal ( no standby )
  - STBY_ZG = 0, gyro eje z en modo normal ( no standby )
  - CLK_SEL = 001b, clock de referencia eje x ( ver que en código de ejemplo pone 000b )
Los siguientes son de sólo lectura.
- INT_S, 0x1A, Estado de la Interrupción
- TMP_H, 0x1B, Temperatura bit alto
- TMP_L, 0x1C, Temperatura bit bajo
- GX_H, 0x1D, Gyro eje x bit alto
- GX_L, 0x1E, Gyro eje x bit bajo
- GY_H, 0x1F, Gyro eje y bit alto
- GY_L, 0x20, Gyro eje y bit bajo
- GZ_H, 0x21, Gyro eje z bit alto
- GZ_L, 0x22, Gyro eje z bit bajo

## Acelerómetro

### ADXL345
Acelerómetro de 3 ejes.
Hoja de dato
Página de SparkFun

### ADXL202
Acelerómetro de 2 ejes.

#### Cálculo del ancho de banda

Donde C se expresa en uF y F en Hz.
Para un ancho de banda de 300Hz, el valor de C es de aproximadamente 16.7uF.

#### Cálculo del período del DCM

Elegiremos como frecuencia del DCM una frecuencia 10 veces más grande que el ancho de banda, o sea unos 3kHz. Para esta frecuencia la R es igual a 42k.

## Filtros para combinar las mediciones del acelerómetro y el giroscopio

### Filtro Complementario

### Filtro de Kalman

### Direction Cosine Matrix
Direction Cosine Matrix implementation for the CHR-6d IMU